VI разред: Скуп целих бројева

Скуп целих бројева

1. Нека је дат скуп {-2,5,1,-4,0,3}. Издвој из датог скупа: а) негативне бројеве, б) позитивне бројеве.

2. Цели бројеви између -7 и 4 су: __, __, __, __, __, __, __, __, __ и __.

3. Дат је скуп . Нађи подскупове B и C овог скупа ако скупу B припадају природни бројеви, а скупу C негативни бројеви.

4. Негативни бројеви већи од -7 су ...

5. Који исказ је тачан: а) -7( Z , б)-6( Z-, в) {..., -2, -1, 0}(N, г) -4( N0.

Бројевна права

1. Нацртај бројевну праву и на њој означи тачке: R(-4), P(2), M(0), N(7), Q(-1)

2.  Одреди координате тачака P, M, N и C са слике.

3. Нацртај бројевну праву и на њој одреди тачке А(-5) и B(1). Нека је C средиште дужи АB. Коју координату има тачка C?

4. Колико целих бројева има између: а) -4 и 4, б) -6 и 0?

Супротни бројеви

1. Напиши два пара супротних бројева.

2. а) Броју 5 супротан је број __ . б) Броју -3 супротан је број __ . в) Броју -22 супротан је број __ .

3. Израчунај: а) –(-(-2)), б) –(-(-(-3))), в) –(-(-(-(-5)))).

Апсолутна вредност броја

1. Попуни таблицу:

2. Израчунај вредност израза: а) ,  	 б) ,   	в) .

3. Израчунај:		а) ,		б) ,

в) ,		г) .

4. Испитај тачност следећих тврђења:

а), 			б) ,

в) , 		г) .

5. Попуни таблице:

6. Реши једначине:	 а) , 			б) , 			в) .

Поређење целих бројева

1. Упиши знак <, > или = тако да добијеш тачно тврђење:

а) -8__-5		б) 11__-3		в) -4__ -(-4)		г) __11.

2. Поређај по величини апсолутне вредност бројева, почев од најмање: -7,3,-9,1,6,-4.

3. Поређај по величини од најмањег до највећег бројеве:

а) -7, -19, -3, -8, -20 и -14;

б) 9, -18, 3, 0, -5, 4 и 20;

в) 17, -4, -12, , , -6 и 5

4. Наћи све целе бројеве за које важи:

а) 		б) -6<x<0		в) 		г) .

Решења задатака:

Скуп целих бројева

1. а) -2, -4, б) 5, 1, 3.

2. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

3.,

4. -6, -5, -4, -3, -2, -1

5. а) Т, б), в) , г)

Бројевна права

2. P(-4), M(-2), N(3), C(4)

3. C(-2)

4. а) 7, б) 5

Супротни бројеви

1. Нпр. -2 и 2, -100 и 100

2. а) -5, б) 3, в) 22.

3. а) -2, б) 3, в) -5.

Апсолутна вредност броја

1.

2. а) 30, б) 54, в) 2.

3. а) 25, б) 69, в) 30, г) 46.

4. а) Т, б) Т, в) Т, г),

5.

6. а) x=22 или x= -22, б) нема решења, в) x=0.

Поређење целих бројева

1. а) -8<-5, б) 11>-3, в) -4<-(-4), г) <11.

2.

3. а) -20, -19, -14, -8, -7, -3; б) -18, -5, 0, 3, 4, 9, 20; в) -12, -6, -4, 5, , , 17,

4. а) , б) , 	в) , г) нема решење.